## Slide 1: فصل سوم – لایه انتقال
یادگیری پروتکل های لایه انتقال در اینترنت
  :UDP پروتکل انتقال غیر اتصالگرا
  :TCP پروتکل انتقال اتصالگرا
  کنترل ازدحام TCP
هدف :
درک اصول پشت سرویس های لایه انتقال
  مالتی پلکس و دی مالتی پلکس کردن
  انتقال مطمئن داده
  کنترل جریان
  کنترل ازدحام

## Slide 2: فصل سوم (لایه انتقال) – طرح کلی
3.1 Transport-layer services
3.2 Multiplexing and demultiplexing
3.3 Connectionless transport: UDP
3.4 Principles of reliable data transfer
3.5 Connection-oriented transport: TCP
  segment structure
  reliable data transfer
  flow control
  connection management
3.6 Principles of congestion control
3.7 TCP congestion control

## Slide 3: Transport services and protocols سرویس ها و پروتکل های لایه انتقال
فراهم آوردن یک ارتباط منطقی بین پروسس های کاربردی که بر روی میزبانهای مختلف در حال اجرا می باشند.
پروتکل های انتقال بر روی سیستم های پایانی اجرا می شوند.
  سمت فرستنده: پیامهای کاربرد را به قطعات(سگمنت) شکسته و آنها را به لایه شبکه می فرستد.
  سمت گیرنده: سگمنت ها را سرهم نموده و پیام را بوجود می آورد و آنرا به لایه کاربرد تحویل می دهد.
بیش از یک پروتکل انتقال برای لایه کاربرد موجود می باشد.
  اینترنت:پروتکل های TCP, UDP

## Slide 4: Transport vs. network layer لایه انتقال در مقابل لایه شبکه
لایه شبکه : ارتباط منطقی بین میزبانها
لایه انتقال: ارتباط منطقی بین پروسس ها
  متکی به سرویس لایه شبکه بوده و آنرا بهبود می بخشد(سرویس پیشرفته تری را ارائه می دهد- سرویس انتقال مطمئن)

## Slide 5: Internet transport-layer protocols پروتکل های لایه انتقال اینترنت
تحویل مطمئن و به ترتیب (TCP)
  کنترل ازدحام
  کنترل جریان
  برقراری ارتباط
تحویل نامطمئن و بدون ترتیب (UDP)
  هیچ افزودنی بر سرویس ”حداکثر تلاشِ“ IP ندارد.
سرویس هایی که برقرار نیستند:
  تضمین تاخیر
  تضمین پهنای باند
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
logical end-end transport

## Slide 6: فصل سوم (لایه انتقال) – طرح کلی
3.1 Transport-layer services
3.2 Multiplexing and demultiplexing
3.3 Connectionless transport: UDP
3.4 Principles of reliable data transfer
3.5 Connection-oriented transport: TCP
  segment structure
  reliable data transfer
  flow control
  connection management
3.6 Principles of congestion control
3.7 TCP congestion control

## Slide 7: Multiplexing/demultiplexing
تحویل دادن سگمنت دریافتی به سوکت
مناسب
Demultiplexing at rcv host:
جمع آوری داده از سوکت های مختلف
و اضافه نمودن سرآیند به آنها
(مورد استفاده برای عمل دی مالتی پلکس)
Multiplexing at send host:
application
transport
network
link
physical
P1
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
P2
P3
P4
P1
host 1
host 2
host 3
= process
= socket

## Slide 8: How demultiplexing works دی مالتی پلکس کردن چگونه کار می نماید
میزبان دیتاگرامهای IP را دریافت می نماید.
  هر دیتاگرام دارای آدرس مبدا، آدرس مقصد می باشد.
  هر دیتاگرام یگ سگمنت لایه انتقال را حمل می نماید.
  هر سگمنت دارای شماره پورت مبدا و مقصد می باشد.
  هر پروسس می تواند دارای تعدادی سوکت باشد.
  لایه انتقال داده را مستقیم به پروسس تحویل نمی دهد، بلکه آنرا به سوکت و سوکت هم به پروسس تحویل میدهد.
میزبان از آدرس های IP و شماره پورت برای هدایت به سوکت مناسب استفاده می نماید. (شماره پورت مبداء مهـم نیست)
source port #
dest port #
32 bits
application
data
(message)
other header fields
TCP/UDP segment format

## Slide 9: Connectionless demultiplexing دی مالتی پلکس کردن غیر متصل
ایجاد سوکت با شماره های پورت:
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket(12534);
DatagramSocket mySocket2 = new DatagramSocket(12535);
سوکتهای UDP با دوتایی زیر تعیین میشوند:
(dest IP address, dest port number)
زمانی که میزبان یک سگمنت UDP را دریافت میدارد:
  شماره پورت مقصد در سگمنت را بررسی می نماید.
  سگمنت UDP را به سوکت مناسب با آن شماره پورت هدایت می نماید.
دیتاگرامهای IP با آدرسهای مبدا مختلف و یا شماره پورت مبدا مختلف به یک سوکت هدایت می شوند.

## Slide 10: Connectionless demux (cont)
DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(6428);
Client
IP:B
P2
client
IP: A
P1
P1
P3
server
IP: C
SP: 6428
DP: 9157
SP: 9157
DP: 6428
SP: 6428
DP: 5775
SP: 5775
DP: 6428
SP provides “return address”

## Slide 11: Connection-oriented demux
سوکت های TCP(برخلاف سوکت های UDP) با چهار تایی زیر شناخته می شوند:
  source IP address
  source port number
  dest IP address
  dest port number
میزبان دریافت کننده با استفاده از هر چهار مقدار فوق، اقدام به هدایت سگمنت به سوکت مناسب می نماید.
سرویس دهنده میزبان می تواند از سوکت های TCP همزمان متعددی پشتیبانی نماید.
  هر سوکت توسط چهارتایی خودش مشخص می شود.
برای مثال در سرویس دهنده وب، برای هر ارتباط مشتری، از سوکت مختلفی استفاده خواهد نمود:
  حتی در درخواست های HTTP غیر دائمی، برای هر درخواست هم، یک سوکت متفاوت ایجاد خواهد نمود.

## Slide 12: Connection-oriented demux

## Slide 13: Connection-oriented demux: Threaded Web Server
Client
IP:B
P1
client
IP: A
P1
P2
server
IP: C
SP: 9157
DP: 80
SP: 9157
DP: 80
P4
P3
D-IP:C
S-IP: A
D-IP:C
S-IP: B
SP: 5775
DP: 80
D-IP:C
S-IP: B
در وب سرورهای پیشرفته، به جای ایجاد یک پروسس به ازای هر درخواست، از یک پروسس با نخهای مختلف به ازای درخواست های مختلف استفاده می شود. و این عمل باعث بهبود کارایی می باشد

## Slide 14: فصل سوم (لایه انتقال) – طرح کلی
3.1 Transport-layer services
3.2 Multiplexing and demultiplexing
3.3 Connectionless transport: UDP
3.4 Principles of reliable data transfer
3.5 Connection-oriented transport: TCP
  segment structure
  reliable data transfer
  flow control
  connection management
3.6 Principles of congestion control
3.7 TCP congestion control

## Slide 15: UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]
پروتکل انتقال اینترنتی، که دارای هیچ گونه افزونگی نسبت به پروتکل لایه شبکه ندارد.
سرویس ”حداکثر تلاش“ می باشد.
سگمنت های UDP ممکن است:
  از دست بروند. (loss)
  خارج از ترتیب به کاربرد تحویل داده شوند. (out of order)
غیر متصل است :
  هیچ عمل دست تکانی بین فرستنده و گیرنده انجام نمی گیرد.
  هر سگمنت UDP مستقل از دیگر سگمنت های پردازش می شود.
چرا یک چنین پروتکل UDPیی وجود دارد؟
  بدون نیاز به برقراری اتصال ( باعث ایجاد تاخیر اضافی در انتقال خواهد شد)
  ساده است: نیازی به داشتن ”وضعیت ارتباطی“ (connection state) بین فرستنده و گیرنده نیست.
  دارای سرآیند سگمنت کوچکتری است.
  دارای کنترل ازدحام نیست: می تواند با هر سرعتی که مایل بود داده ها را ارسال نماید.

## Slide 16: بیشتر در مورد UDP بدانیم
امروزه حدود 75% ویدئو ها و صداهای جریانی از TCP استفاده می نمایند. بخصوص زمانیکه نرخ از دست دادن بسته ها کم باشد.
امروزه بسیاری از سازمانها بدلایل امنیتی ترافیک UDP را محدود می نمایند.
اغلب در کاربردهای چند رسانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
  تحمل گم شدن داده ها را دارند (loss tolerant)
  حساس به نرخ ارسال هستند (rate sensitive)
استفاده های دیگر از UDP:
  DNS
  SNMP
برای داشتن انتقال مطمئن بر روی UDP: بایستی این قابلیت اطمینان را در لایه کاربرد اضافه نمود.
  بازیابی خطا در سطح کاربرد!
source port #
dest port #
32 bits
Application
data
(message)
UDP segment format
length
checksum
Length, in
bytes of UDP
segment,
including
header

## Slide 17: UDP checksum مجموع مقابله ای
فرستنده:
محتوای سگمنت را بصورت دنباله ای از اعداد صحیح 16 بیتی در نظر می گیرد.
مجموع مقابله ای را حساب می نماید: ( با مکمل یک نمودن مجموع اعداد صحیح 16 بیتی)
سپس فرستنده مقدار این جمع مقابله ای را در داخل فیلد مربوطه در سگمنت UDP قرار می دهد.
هدف : شناسایی خطا در سگمنت انتقال یافته ( بعنوان مثال تغییر برخی از بیت ها)
گیرنده:
مجموع مقابله های سگمنت دریافتی را به دست آورده
آیا این مجموع مقابله ای اخیر با مجموع مقابله ای که در فیلد مربوطه است یکسان است؟
  خیر: خطا شناسایی شده است
  بله : خطایی شناسایی نشده است، البته ممکن است خطا رخ داده باشد ولی شناسایی نشده است.
چون UDP قابلیت کنترل ازدحام را ندارد، و هر کس می خواهد ویدئو را با بالاترین نرخ دریافت نماید، آنگاه بسیاری از بسته بر روی مسیر یابها سرریز خواهند شد.

## Slide 18: Internet Checksum Example مثالی از محاسبه مجموع مقابله ای
توجه : در هنگام محاسبه مجموع اعداد، اگر بیت نقلی از آخرین مرتبه تولید شود، بایستی آنرا نیز به نتایح افزود.
مثال : محاسبه مجموع دو عدد صحیح
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
wraparound
sum
checksum
1

## Slide 19: فصل سوم (لایه انتقال) – طرح کلی
3.1 Transport-layer services
3.2 Multiplexing and demultiplexing
3.3 Connectionless transport: UDP
3.4 Principles of reliable data transfer
3.5 Connection-oriented transport: TCP
  segment structure
  reliable data transfer
  flow control
  connection management
3.6 Principles of congestion control
3.7 TCP congestion control

## Slide 20: Principles of Reliable data transfer
important in app., transport, link layers
top-10 list of important networking topics!
characteristics of unreliable channel will determine complexity of reliable data transfer protocol (rdt)

## Slide 21: Principles of Reliable data transfer
important in app., transport, link layers
top-10 list of important networking topics!
characteristics of unreliable channel will determine complexity of reliable data transfer protocol (rdt)
Network layers

## Slide 22: Principles of Reliable data transfer
important in app., transport, link layers
top-10 list of important networking topics!
characteristics of unreliable channel will determine complexity of reliable data transfer protocol (rdt)
Network layers

## Slide 23: Reliable data transfer: getting started
send
side
receive
side
rdt_send(): called from above, (e.g., by app.). Passed data to
deliver to receiver upper layer
udt_send(): called by rdt,
to transfer packet over
unreliable channel to receiver
rdt_rcv(): called when packet arrives on rcv-side of channel
deliver_data(): called by rdt to deliver data to upper

## Slide 25: Reliable data transfer: getting started انتقال مطمئن داده : شروع
روش کار:
بطور پیوسته اقدام به توسعه طرفین فرستنده و گیرنده می نماییم. (rdt)
فقط انتقال یکطرفه را مد نظر خواهیم داشت. (البته اطلاعات کنترلی دو طرفه هستند)
از روش ماشین های با حالت محدود (FSM) برای تعیین نحوه کار فرستنده و گیرنده استفاده خواهیم نمود.
state
1
state
2
رویدادی که بخاطر آن انتقال حالت انجام می شود
عملی که روی این انتقال انجام می گیرد.
state: when in this “state” next state uniquely determined by next event
event
actions
رویــداد
عملیات

## Slide 26: Rdt1.0: reliable transfer over a reliable channel انتقال مطمئن داده بر روی یک کانال مطمئن
کانال انتقال زیرین کاملاً مطمئن می باشد.
  هیچ خطای بیتی و هیچ گم شدن بسته ای نداریم.
فرستنده و گیرنده دارای FSM های جداگانه ای برای خود می باشند.
  فرستنده، داده خود را به کانال زیرین ارسال میدارد.
  دریافت کننده هم داده را از کانال زیرین می خواند.
چون کانال (زیرین) مطمئن است، نیازی به ارسال فیدبک از دریافت کننده به فرستنده نیست.

## Slide 27: Rdt2.0: channel with bit errors کانال با خطاهای بیتی همراه است
کانال انتقال زیرین ممکن است بیت های درون بسته را تغییر دهد.
  از مجموع مقابله ای برای شناسایی خطاهای بیتی استفاده می نماییم.
سوال : چگونه می توان بسته را با وجود خطاهای بوجود آمده بازیابی نمود:
  تصدیق (مثبت) (ACK): گیرنده بطور صریح به فرستنده اعلام میدارد که بسته ای را صحیح دریافت نموده است.
  تصدیق منفی (NAk): گیرنده بطور صریح به فرستنده اعلام میدارد که بسته دریافتی خطا دارد.
  فرستنده اگر پیام NAK دریافت کند، مجدداً بسته را ارسال می دارد.
در این نسخه (Rdt 2.0) از مکانیزم های جدیدی استفاده شده است
  کشف خطا
  فیدبک از طرف گیرنده: ارسال پیام های کنترلی (ACK, NAK) از گیرنده به فرستنده

## Slide 28: Rdt2.0: channel with bit errors کانال با خطاهای بیتی همراه است
Wait for call from above
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
Wait for call from below
sender
receiver
rdt_send(data)
L
Automatic Repeat reQuest (ARQ)

## Slide 29: Rdt2.0: channel with bit errors کانال با خطاهای بیتی همراه است
گیرنده
  دارای یک حالت (State) بیشتر نیست.
  منتظر دریافت بسته ای می ماند
  اگر بسته سالم برسد، به فرستنده فیدبک مثبت ارسال داشته
  اگر بسته خراب دریافت شود، فیدبک منفی ارسال میدارد.
فرستنده
  به محض فراخوانی برای ارسال داده، از روی داده دریافتی، بسته درست می نماید.
  با فراخوانی udt_send اقدام به ارسال بسته می نماید.
  به وضعیت بعدی رفته و منتظر دریافت پاسخ (مثبت یا منفی) از گیرنده می ماند.
  اگر پاسخ منفی بود، مجدداً بسته را ارسال میدارد و دوباره پاسخ منتظر می ماند
  اگر پاسخ مثبت بود، عملی انجام نداده و به حالت دیگر رفته و منتظر ارسال بسته بعدی می ماند.

## Slide 30: rdt2.0 has a fatal flaw! rdt 2.0 دارای یک اشکال جدی است!
اگر ACK و یا NAK گم شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
فرستنده نخواهد دانست که در گیرنده چه اتفاقی افتاده است.
نمی تواند بسادگی اقدام به ارسال مجدد نماید.
مدیریت و رسیدگی به بسته های تکراری
اگر جوابهای ACK/NAK خراب شوند، فرستنده مجددا بسته جاری را ارسال خواهد نمود.
فرستنده به هر بسته یک شماره ترتیب اضافه خواهد نمود.
اگر بستۀ تکراری توسط گیرنده دریافت شود( با کمک شماره ترتیب قابل شناسایی است)، گیرنده از آن صرفنظر خواهد نمود.
فرستنده، بسته ای را ارسال داشته و سپس منتظر دریافت پاسخ آن می ماند.
Stop and wait

## Slide 31: rdt2.1: discussion rdt 2.1 بحث
فرستنده
به بسته (pkt) شماره ترتیب اضافه می نماید.
آیا دو شماره ترتیب (0, 1) کافی است؟
بایستی بررسی نماید که آیا فیدبک های ACK/NAK صحیح هستند یا خیر.
”حالت“ های فرستنده دو برابر شده است
  بایستی ”بخاطر داشته باشد“ که بسته جاری شماره 0 است یا 1
گیرنده
بایستی بررسی نماید که آیا بسته تکراری رسیده است یا خیر؟
  ”حالت“ نشان میدهد که او منتظر چه بسته ای است.
گیرنده نمی تواند بداند که آیا آخرین ACK/NAK صحیح به فرستنده رسیده است یا خیر

## Slide 32: rdt2.1: sender, handles garbled ACK/NAKs
Wait for call 0 from above
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
Wait for ACK or NAK 0
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
Wait for
call 1 from above
Wait for ACK or NAK 1
L
L

## Slide 33: rdt2.1: receiver, handles garbled ACK/NAKs
Wait for
0 from below
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
Wait for
1 from below
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)

## Slide 34: rdt2.2: a NAK-free protocol یک پروتکل بدون NAK
  دارای همان قابلیت کارکردی مشابه rdt 2.1 است، ولی فقط با استفاده از ACK
  گیرنده به جای ارسال NAK، برای آخرین بسته ای که صحیح دریافت نموده است، ACK ارسال می دارد.
    گیرنده بایستی، شماره بسته ای را که برای آن ACK ارسال میدارد را هم ارسال نماید.
  ACK های تکراری در نزد فرستنده، همان نتیجه NAK را خواهد داشت: ارسال مجدد بسته جاری

## Slide 35: rdt2.2: sender, receiver fragments
Wait for call 0 from above
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
Wait for ACK
0
sender FSM
fragment
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
Wait for
0 from below
rdt_rcv(rcvpkt) &&
(corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt))
udt_send(sndpkt)
receiver FSM
fragment
L

## Slide 36: rdt3.0: channels with errors and loss کانال با خطا و گم شدن
فرضیات جدید:
کانال زیرین می تواند همچنین باعث گم شدن و از دست رفتن بسته (داده یا ACK ) بشود.
  جمع مقابله ای، شماره ترتیب، ACK و ارسال مجدد کمک خواهند نمود، اما کافی نیستند
روش کار: فرستنده به اندازه ”معقولی“ برای دریافت ACK صبر خواهد نمود.
اگر در این مدت هیچ ACKی دریافت نکرد، اقدام به ارسال مجدد می نماید.
اگر بسته ( یا ACK) فقط تاخیر داشته باشد ( و نه گم شوند)
  ارسال مجدد باعث تکرار خواهد شد. اما با استفاده از شماره می توان آنرا مدیریت نمود.
  گیرنده بایستی شماره ترتیب بسته ای را که ACK می کند را هم ارسال بدارد.
نیاز به یک زمان سنج هم می باشد.

## Slide 37: rdt3.0 sender
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
Wait for ACK0
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
Wait for
call 1 from above
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,0) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
stop_timer
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
rdt_rcv(rcvpkt)
Wait for
call 0from above
Wait for ACK1
L
rdt_rcv(rcvpkt)
L
L
L

## Slide 38: rdt3.0 in action rdt3.0 در عمل

## Slide 39: rdt3.0 in action rdt3.0 در عمل

## Slide 40: Performance of rdt3.0 بررسی کارایی rdt3.0
  Rdt3.0 کار می نماید، اما کارایی آن نا امید کننده است!
  کارایی مشکل اساسی روش ایست و انتظار (stop and wait) می باشد.
  مثال: لینکی با سرعت 1 گیگا بیت و تاخیر انتشار 15 میلی ثانیه داریم، تاخیر ارسال بسته ای با 8000 بیت چه مقدار خواهد شد:
    بکارگیری فرستنده : کسری از زمان که فرستنده مشغول ارسال است.

## Slide 41: Performance of rdt3.0 بررسی کارایی rdt3.0
  بعد از ارسال بسته ای توسط فرستنده، او بایستی تا دریافت جواب ACK از طرف گیرنده، صبر نماید
  بکارگیری فرستنده برابر با 0.00027 (به ازای بسته 8000 بیتی = 1 کیلو بایتی) یعنی:
    هر 30 میلی ثانیه، 1 کیلو بایت ارسال  حدودا 33 کیلوبایت بر ثانیه سرعت ارسال بر روی لینک 1 گیگا بیت بر ثانیه!
  پروتکل های شبکه، استفاده از منابع فیزیکی را محدود می نمایند!!

## Slide 42: Performance of rdt3.0 نحوه عمل روش ”ایست و انتظار“
اولین بیتِ بسته ارسال می شود, t = 0
sender
receiver
RTT
اولین بیتِ بسته دریافت می شود
آخرین بیتِ بسته دریافت می شود و ACK ارسال می شود
ACK دریافت می شود و بسته بعدی ارسال می شود t = RTT + L / R

## Slide 43: Pipelined protocols پروتکل های خط لوله ای
خط لوله ای : فرستنده اجازه میدهد چندین بسته غیر تصدیق شده ”در راه“ باشند.
  دامنه شماره ترتیب ها بایستی افزایش یابند.
  در فرستنده و گیرنده بایستی عمل بافر کردن در نظر گرفته شود.
دو فرم عمومی پروتکل های خط لوله ای موجود است: go-Back-N و Selective repeat

## Slide 44: Pipelining: increased utilization خط لوله ای : افزایش بکارگیری
اولین بیتِ بسته ارسال می شود, t = 0
sender
receiver
RTT
آخرین بیتِ بسته ارسال شده است, t = L /R
first packet bit arrives
last packet bit arrives, send ACK
last bit of 2nd packet arrives, send ACK
last bit of 3rd packet arrives, send ACK
افزایش بکارگیری با ضریب 3 !
ACK دریافت می شود و بسته بعدی ارسال می شود t = RTT + L / R

## Slide 45: Pipelining Protocols پروتکل های خط لوله ای
Go-Back-N: یک دید کلی
فرستنده می تواند تا N بسته غیر تصدیق شده را در خط لوله خود داشته باشد
گیرنده فقط ACKهای تجمیعی ارسال می دارد.
فرستنده فقط برای قدیمی ترین بسته غیر تصدیق شده خود، زمان سنج دارد.
  اگر زمان سنج منقضی شود، تمام بسته های غیر تصدیق شده را مجددا ارسال می دارد.
Selective repeat: یک دید کلی
فرستنده می تواند تا N بسته غیر تصدیق شده را در خط لوله خود داشته باشد
گیرنده به ازای تک تک بسته ها ACK ارسال می دارد.
فرستنده برای تمام بسته های غیر تصدیق شده، زمان سنج دارد.
  اگر زمان سنج منقضی شود، فقط آن بسته غیر تصدیق شده را مجددا ارسال می دارد.

## Slide 46: Go-Back-N: یک دید کلی
Go-Back-N: یک دید کلی
فرستنده می تواند تا N بسته غیر تصدیق شده را در خط لوله خود داشته باشد
گیرنده فقط ACKهای تجمیعی ارسال می دارد.
فرستنده فقط برای قدیمی ترین بسته غیر تصدیق شده خود، زمان سنج دارد.
  اگر زمان سنج منقضی شود، تمام بسته های غیر تصدیق شده را مجددا ارسال می دارد.

## Slide 47: Go-Back-N
فرستنده:
از k بیت برای شماره ترتیب استفاده می نماید.
در پنجره خود می تواند تا N عدد بسته متوالی غیر تصدیق شده را داشته باشد. ( به پروتکل پنجره لغزان نیز معروف است - Sliding Window)
ACK(N): یعنی اینکه گیرنده می گوید تا و خود بسته N را صحیح دریافت نمود است. (تصدیق جمعی)
  ممکن است تصدیق های تکراری دریافت شود.
برای هر بسته ”در راه“ زمان سنج دارد.
Timeout(n): بسته n و تمام بسته های با شماره ترتیب بزرگتر از n در پنجره را مجددا ارسال می دارد.

## Slide 48: GBN in action
GBN in action

## Slide 49: Selective Repeat
گیرنده تمام بسته های صحیح دریافت شده را ACK می کند.
  در صورت نیاز، بسته ها را بافر هم می نماید، تا در صورت مرتب شدن به لایه بالاتر تحویل دهد.
فرستنده فقط بسته هایی که ACK آنها دریافت نشده، را مجددا ارسال می دارد.
  فرستنده برای هر بسته ای تایمر دارد.
پنجره فرستنده
  شامل N بسته متوالی با شماره ترتیب می باشد.
  بسته های غیر تصدیق شده، باعث محدود شدن پنجره ارسال می شوند.
فرستنده در پنجره خود هم بسته های تصدیق شده و هم نشده دارد.
شروع پنجره در گیرنده از محلی است که گیرنده انتظار دریافت آن بسته را دارد.

## Slide 50: Selective repeat: sender, receiver windows

## Slide 51: Selective repeat
ورود داده از بالا
اگر شماره ترتیب بعدی در دسترس است، بسته را بفرست.
انقضای مهلت
بسته را مجددا ارسال کن
دریافت ACK(n)
بسته n را بعنوان دریافت شده علامت بزن
اگر n کوچکترین بسته غیر تصدیق شده است، شروع پنجره را به شماره ترتیب بعدی جلو ببر
بسته n در بازه [rcvbase, rcvbase+N-1]است
ACK(n) را ارسال کن
اگر بسته خارج از ترتیب است، آنرا بافر کن
اگر به ترتیب است، آنرا تحویل (لایه بالاتر) بده (همچنین بسته های بافر شده و به ترتیب را هم تحویل بده)، پنجره را به بسته بعدی هنوز دریافت نشده جلو ببر
در غیر اینصورت
صرفنظر کن
گیرنده
فرستنده

## Slide 52: Selective repeat in action

## Slide 53
Selective repeat: dilemma

## Slide 54
Selective repeat: dilemma
معضل روش تکرار انتخابی
مثال
شماره ترتیب ها : 0,1,2,3
اندازه پنجره = 3
دریافت کننده هیچ تفاوتی بین دو سناریو نمی بیند
بطور نادرستی داده های تکراری را بعنوان داده درست به بالا تحویل می دهد. (a)
سوال:
چه ارتباطی بین اندازه شماره ترتیب و اندازه پنجره وجود دارد؟

## Slide 55: فصل سوم (لایه انتقال) – طرح کلی
3.1 Transport-layer services
3.2 Multiplexing and demultiplexing
3.3 Connectionless transport: UDP
3.4 Principles of reliable data transfer
3.5 Connection-oriented transport: TCP
  segment structure
  reliable data transfer
  flow control
  connection management
3.6 Principles of congestion control
3.7 TCP congestion control

## Slide 56: TCP: Overview مرور کلی بر TCP
RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581
نقطه به نقطه
  یک فرستنده، یک گیرنده
قابل اطمینان، جریان بایت به ترتیب
  هیچ مرزی برای پیام وجود ندارد
خط لوله ای
  کنترل ازدحام و کنترل جریان، اندازه پنجره را تعیین می کند.
فرستنده و گیرنده دارای بافر می باشند

## Slide 57: TCP: Overview مرور کلی بر TCP
انتقال بصورت دوطرفه کامل
  جریان داده ها دوطرفه بطور همزمان
  MSS : حداکثر اندازه سگمنت (Maximum Segment Size)
    معمولاً این مقدار به طول بزرگترین فریم لایه پیوند داده که می تواند توسط ماشین میزبان ارسال شود، تنظیم می شود( به این مقدار MTU گفته می شود).
    بطوریکه یک سگمنت( که در یک دیتاگرام IP کپسوله شده است) بتواند در یک فریم لایه پیوند داده قرار بگیرد. مقدار معمول برای MTU برابر 1460، 536 و 512 می باشد.
اتصال گرا
  دست تکانی (مبادله پیام های کنترلی)
  قبل از مبادله داده، بین فرستنده و گیرنده ارتباط برقرار می شود.
کنترل جریان
  فرستنده، گیرنده را در سیلاب داده ها غرق نمی نماید.

## Slide 58: TCP segment structure ساختار سگمنت TCP
source port #
dest port #
32 bits
application
data
(variable length)
sequence number
acknowledgement number
Receive window
Urg data pnter
checksum
F
S
R
P
A
U
head
len
not
used
Options (variable length)
URG: urgent data
(generally not used)
ACK: ACK #
valid
PSH: push data now
(generally not used)
RST, SYN, FIN:
connection estab
(setup, teardown
commands)
# bytes
rcvr willing
to accept
counting
by bytes
of data
(not segments!)
Internet
checksum
(as in UDP)

## Slide 59: TCP seq. #’s and ACKs
Seq. #’s:
شماره ترتیب اولین بایتی که در فیلد داده می باشد.
ACKs:
شماره ترتیب بایتی که انتظار دریافت آنرا داریم.
بصورت Ack تجمیعی می باشد.
Host A
Host B
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80
User
types
‘C’
host ACKs
receipt
of echoed
‘C’
host ACKs
receipt of
‘C’, echoes
back ‘C’
time
simple telnet scenario

## Slide 60: TCP Round Trip Time(RTT) and Timeout
سوال : مقدار زمان انقضای TCP را چگونه بایستی تنظیم نمود؟
بایستی از RTT بزرگتر باشد.
  اما RTT تغییر می کند
اگر خیلی کوتاه باشد، انقضای زودهنگام خواهیم داشت.
  ارسال های مجدد غیر ضروری
خیلی طولانی، عکس العمل کند نسبت به از دست دادن سگمنت خواهیم داشت.
سوال : چگونه تخمینی برای RTT داشته باشیم؟
SampleRTT: زمان اندازه گیری شده از لحظه ارسال سگمنت تا دریافت Ack آن
  از ارسال های مجدد صرفنظر می نماییم
SampleRTT متغیر می باشد، نیاز به تخمینی هموارتر داریم
  استفاده از میانگین چندین اندازه گیری اخیر، و نه خود SampleRTT جاری

## Slide 61: TCP round trip time, timeout
Q: how to set TCP timeout value?
longer than RTT
  but RTT varies
too short: premature timeout, unnecessary retransmissions
too long: slow reaction to segment loss
Q: how to estimate RTT?
SampleRTT: measured time from segment transmission until ACK receipt
  ignore retransmissions
SampleRTT will vary, want estimated RTT “smoother”
  average several recent measurements, not just current SampleRTT

## Slide 62: TCP round trip time, timeout
EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT + *SampleRTT
exponential weighted moving average
influence of past sample decreases exponentially fast
typical value:  = 0.125
RTT (milliseconds)
RTT: gaia.cs.umass.edu to fantasia.eurecom.fr
sampleRTT
EstimatedRTT
time (seconds)

## Slide 63: TCP round trip time, timeout
timeout interval: EstimatedRTT plus “safety margin”
  large variation in EstimatedRTT -> larger safety margin
estimate SampleRTT deviation from EstimatedRTT:
DevRTT = (1-)*DevRTT +
*|SampleRTT-EstimatedRTT|
(typically,  = 0.25)
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT
estimated RTT
“safety margin”
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 64: فصل سوم (لایه انتقال) – طرح کلی
3.1 Transport-layer services
3.2 Multiplexing and demultiplexing
3.3 Connectionless transport: UDP
3.4 Principles of reliable data transfer
3.5 Connection-oriented transport: TCP
  segment structure
  reliable data transfer
  flow control
  connection management
3.6 Principles of congestion control
3.7 TCP congestion control

## Slide 65: TCP reliable data transfer انتقال مطمئن داده در TCP
TCP سرویس rdt خود را بر روی سرویس غیرمطمئن IP ایجاد می نماید.
از سگمنت های خط لوله ای استفاده می نماید
از ack های تجمیعی بهره می برد.
فقط از یک زمان سنج استفاده می نماید.
در موارد زیر اقدام به ارسال مجدد می نماید:
  رخ داد های انقضای زمان
  دریافت ack های تکراری
در ابتدا به ارسال کننده سادۀ TCP توجه می نماییم:
  از ack های تکراری صرفنظر می شود.
  کنترل جریان و کنترل ازدحام هم نادیده گرفته خواهد شد.

## Slide 66: TCP sender events: رویدادهای مربوط به ارسال کننده TCP
داده از لایه کاربرد دریافت می شود
سگمنتی با یک شماره ترتیب (seq#) ایجاد می نماید.
شماره ترتیب، شماره اولین بایت داده درون سگمنت می باشد.
اگر زمان سنج در حال اجرا نباشد، آنرا شروع می نماید(زمان سنج را به عنوان قدیمی ترین سگمنت تایید نشده در نظر بگیرید)
انقضای زمان
سگمنتی را که باعث بوجود آمدن زمان انقضا شده را مجددآ ارسال می دارد.
زمان سنج را مجددا شروع به کار می نماید.
دریافت تصدیق(Ack)
اگر تایید مربوط به سگمنتی باشد که تصدیق نشده باشد:
  آن سگمنت را بعنوان تصدیق شده به روز می نماید.
  زمان سنج را در صورت موجود بودن سگمنت های تصدیق نشده دیگر، راه اندازی می نماید.

## Slide 67: TCP: retransmission scenarios
Host A
Seq=100, 20 bytes data
ACK=100
time
premature timeout
Host B
Seq=92, 8 bytes data
ACK=120
Seq=92, 8 bytes data
Seq=92 timeout
ACK=120
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
lost ACK scenario
Host B
X
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
time
Seq=92 timeout
SendBase
= 100
SendBase
= 120
SendBase
= 120
Sendbase
= 100

## Slide 68: TCP retransmission scenarios (more)
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
Cumulative ACK scenario
Host B
X
Seq=100, 20 bytes data
ACK=120
time
SendBase
= 120

## Slide 69: Fast Retransmit ارسال مجدد سریع
زمانهای انقضاء اغلب نسبتاً طولانی می باشند.
  تاخیر طولانی قبل از ارسال مجدد بسته از دست رفته
هدف، شناسایی سریع سگمنت های از دست رفته از طریق Ack های تکراری است.
  فرستنده اغلب سگمنت های بسیاری را پشت سرهم ارسال میدارد.
  اگر سگمنتی از دست برود، احتمالاً Ackهای تکراری زیادی را در پی خواهد داشت.
اگر گیرنده سه ACK برای یک داده ای دریافت نماید، فرض را بر این می گذارد که سگمنت بعد از ACK از دست رفته است.
  ارسال سریع: قبل از آنکه زمان زمان سنج منقضی بشود، سگمنت را مجدداً ارسال می دارد.

## Slide 70: Fast Retransmit ارسال مجدد سریع
Host A
timeout
Host B
time
X
resend 2nd segment
Seq=92, 8 Byte
Seq=100, 20 Byte
Seq=120, 15 Byte
Seq=135, 6 Byte
Seq=141, 20 Byte
Ack=100
Ack=100
Ack=100
Ack=100
Seq=100, 20 Byte
گیرنده با ارسال ACK=100 اعلام میدارد که من منتظر دریافت بسته ای با شماره ترتیب 100 هستم.
اگر فرستنده سه بار این جواب را دریافت کند، اقدام به ارسال مجدد آن بسته می نماید.

## Slide 71: فصل سوم (لایه انتقال) – طرح کلی
3.1 Transport-layer services
3.2 Multiplexing and demultiplexing
3.3 Connectionless transport: UDP
3.4 Principles of reliable data transfer
3.5 Connection-oriented transport: TCP
  segment structure
  reliable data transfer
  flow control
  connection management
3.6 Principles of congestion control
3.7 TCP congestion control

## Slide 72: TCP Flow Control کنترل جریان در TCP
سمت گیرنده در TCP دارای ”بافر دریافت“ می باشد:
فرستنده نبایستی بافر گیرنده را با ارسال زیاد و سریع، سرریز نماید.
کنترل جریان
سرویس ”تطبیق سرعت“ : تطبیق نرخ ارسال (توسط فرستنده) با نرخی که برنامه کاربردی (در گیرنده) مصرف می نماید.
برنامه کاربردی ممکن است در خواندن از این بافر کند باشد.

## Slide 73: TCP Flow Control: How it works کنترل جریان در TCP: نحوه کار
گیرنده در هر بار جواب(تصدیق) به فرستنده، مقدار فضای قابل دریافت (پنجره دریافت) را اعلام می دارد.
فرستنده هم داده های ارسالی غیر تصدیق شده (Ack نشده) را به این مقدار (پنجره دریافت) محدود می نماید.
  این عمل تضمین می نماید که بافر گیرنده سرریز نمی شود.
RcvWindow = RcvBuffer-[LastByteRcvd – LastByteRead]
= پنجره دریافت
اگر ”پنجره دریافت“ برابر با صفر شود، و فرستنده متوقف بشود، آنگاه ارسال تا همیشه متوقف خواهد ماند!
به همین دلیل فرستنده، هنوز هم اقدام به ارسال داده های 1 بایتی می نماید، تا اینکه، مقدار جدید ”پنجرۀ دریافت“ بزرگتر از صفری را دریافت نماید.

## Slide 74: فصل سوم (لایه انتقال) – طرح کلی
3.1 Transport-layer services
3.2 Multiplexing and demultiplexing
3.3 Connectionless transport: UDP
3.4 Principles of reliable data transfer
3.5 Connection-oriented transport: TCP
  segment structure
  reliable data transfer
  flow control
  connection management
3.6 Principles of congestion control
3.7 TCP congestion control

## Slide 75: TCP Connection Management مدیریت اتصال در TCP
دست تکانی سه مرحله ای:
مرحله ا : میزبان مشتری سگمنت SYN را به سرویس دهنده ارسال میدارد.
  مقدار اولیه شماره ترتیب را تعیین می نماید.
  سگمنت شامل داده ای نیست.
مرحله 2 : میزبان سرویس دهنده، SYN را دریافت می دارد و با سگمنت SYNACK، جواب میدهد
  سرویس دهنده، اقدام به اختصاص بافرهایی می نماید.
  شماره ترتیب سرویس دهنده را مقدار دهی می نماید.
مرحله 3 : مشتری SYNACK را دریافت کرده و با سگمنت ACK پاسخ می دهد، که ممکن است شامل داده هم باشد.

## Slide 76
A human 3-way handshake protocol
1. On belay?
2. Belay on.
3. Climbing.

## Slide 77: TCP Connection Management مدیریت اتصال در TCP (ادامه)
بستن یک اتصال
مرحله 1 : مشتری سگمنت کنترلی FIN را به سرویس دهنده ارسال می دارد.
مرحله 2 : سرویس دهنده FIN را دریافت کرده و با ACK جواب می دهد. اتصال خود را بسته و FIN را ارسال می نماید.
client
FIN
server
ACK
ACK
FIN
close
close
closed
timed wait

## Slide 78: TCP Connection Management مدیریت اتصال در TCP (ادامه)
مرحله 3 : مشتری سگمنت کنترلی FIN را دریافت کرده و با ACK جواب میدهد.
  وارد فاز “time wait” شده و با ACK به FIN دریافت شده، جواب می دهد.
مرحله 4 : سرویس دهنده ACK را دریافت کرده و ارتباط را قطع می کند.
client
FIN
server
ACK
ACK
FIN
closing
closing
closed
timed wait
closed
1
2
3
4

## Slide 79: TCP Connection Management مدیریت اتصال در TCP (ادامه)

## Slide 80: فصل سوم (لایه انتقال) – طرح کلی
3.1 Transport-layer services
3.2 Multiplexing and demultiplexing
3.3 Connectionless transport: UDP
3.4 Principles of reliable data transfer
3.5 Connection-oriented transport: TCP
  segment structure
  reliable data transfer
  flow control
  connection management
3.6 Principles of congestion control
3.7 TCP congestion control

## Slide 81: Principles of congestion control
Congestion:
informally: “too many sources sending too much data too fast for network to handle”
manifestations:
  long delays (queueing in router buffers)
  packet loss (buffer overflow at routers)
different from flow control!
congestion control: too many senders, sending too fast
flow control: one sender too fast for one receiver
a top-10 problem!

## Slide 82: TCP congestion control: additive increase, multiplicative decrease کنترل ازدحام در TCP: افزایش جمعی، کاهش ضربی
روش کار : نرخ ارسال را افزایش داده (Window size) و پهنای باند مورد استفاده را مورد بررسی قرار بده، تا اینکه ”گم شدن بسته ها“ اتفاق بیفتد.
  افزایش جمعی : مقدار CongWin را در هر RTT به اندازه یک MSS افزایش بده، تا اینکه ”گم شدن“ رخ دهد.
  کاهش ضربی : مقدار CongWin را بعد از وقوع ”گم شدن“ به نصف تقلیل بده.

## Slide 83: TCP Congestion Control: details کنترل ازدحام در TCP
فرستنده چگونه ازدحام شبکه را دریافت می نماید؟
از طریق رویداد گم شدن = انقضای مهلت ارسال و یا دریافت 3 عدد ack تکراری
در آنصورت فرستنده، نرخ ارسال (CongWin) را بعد از رخ دادن گم شدن، کاهش می دهد.
3 مکانیزم
AIMD
Slow Start
Conservative after timeout events

## Slide 84: TCP Slow Start شروع آرام
زمانی ارتباط برقرار شد، نرخ ارسال را بصورت نمایی افزایش داده تا اینکه اولین ”گم شدن“ اتفاق بیفتد.
  در هر RTT مقدار CongWin دو برابر خواهد شد.
  اینکار با دریافت هر ACKی انجام می شود.
خلاصه : نرخ اولیه پایین است، اما شیب ارسال بصورت نمایی سریع می شود.
Host A
one segment
RTT
Host B
time
two segments
four segments

## Slide 85
Congestion example

## Slide 86: Refinement: inferring loss
پیاده سازی :
  استفاده از سطح آستانه متغیر
  در هنگام گم شدن، مقدار CongWin به نصفِ مقدارِ قبل از گم شدن کاهش می یابد.