## Slide 1: فصل چهارم – لایه شبکه
هدف :
درک اصول پشت سرویس های لایه شبکه
  مدلهای سرویسی لایه شبکه
  هدایت به جلو (فوروارد) در مقابل مسیر یابی
  یک مسیریاب چگونه کار می کند
  مسیر یابی (انتخاب مسیر)
  موضوعات پیشرفته :IP6
نمونه سازی، پیاده سازی در اینترنت

## Slide 2: فصل چهارم – لایه شبکه
4. 1 Introduction
4.2 Virtual circuit and datagram networks
4.3 What’s inside a router
4.4 IP: Internet Protocol
  Datagram format
  IPv4 addressing
  ICMP
  IPv6
4.5 Routing algorithms
  Link state
  Distance Vector
  Hierarchical routing
4.6 Routing in the Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Broadcast and multicast routing

## Slide 3: Network layer لایه شبکه
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
انتقال سگمنت از میزبان فرستنده به میزبان گیرنده
در سمت فرستنده : کپسوله نمودن سگمنت درون دیتاگرام
در سمت گیرنده : تحویل سگمنت به لایه انتقال
حضور پروتکلهای لایه شبکه در هر میزبان و مسیریاب
مسیریابها، فیلدهای سرآیند تمام دیتاگرام های عبوری از آنها را بررسی می نمایند.

## Slide 4: Two Key Network-Layer Functions دو کارکرد کلیدی لایه شبکه
هدایت به جلو (forwarding): انتقال بسته ها از ورودی مسیریاب به خروجی مناسب مسیریاب
مسیریابی (routing): تعیین مسیر حرکت بسته از مبدا به مقصد
  الگوریتم های مسیریابی
قیاس
مسیریابی (routing) : فرآیند طراحی مسافرت از مبدا به مقصد
هدایت به جلو (forwarding): فرآیند عبور از یک تقاطع

## Slide 5
1
2
3
0111
value in arriving
packet’s header
routing algorithm
local forwarding table
header value
output link
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
Interplay between routing and forwarding اثر متقابل بین مسیریابی و هدایت

## Slide 6: Connection setup برقراری ارتباط
عملی که در برخی معماریهای شبکه، نظیر زیر اجرا میشود
  ATM, frame relay, X.25
قبل از جریان یافتن دیتاگرام در شبکه، دو میزبان پایانی ومسیریابهای میانی مربوطه، یک ارتباط مجازی برقرار می نمایند.
  مسیریابها در این عمل دخالت دارند
سرویس ارتباطی لایه شبکه در مقابل لایه انتقال
  در لایه شبکه : بین دو میزبان( ممکن است مسیریابهای میانی نیز دخیل باشند- در حالت ارتباطات مجازی، VC)
  در لایه انتقال : بین دو فرآیند (پروسس) مربوطه

## Slide 7: فصل چهارم – لایه شبکه
4. 1 Introduction
4.2 Virtual circuit and datagram networks
4.3 What’s inside a router
4.4 IP: Internet Protocol
  Datagram format
  IPv4 addressing
  ICMP
  IPv6
4.5 Routing algorithms
  Link state
  Distance Vector
  Hierarchical routing
4.6 Routing in the Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Broadcast and multicast routing

## Slide 8: Network layer connection and connection-less service سرویس اتصال گرا و غیر متصل لایه شبکه
شبکه های دیتاگرامی، سرویس غیر متصل لایه شبکه را فراهم می نمایند.
شبکه های VC، سرویس اتصالگرای لایه شبکه را فراهم می آورند.
مشابه سرویسهایی که لایه انتقال فراهم می آورد، اما:
  سرویس آنها : میزبان به میزبان است ( و نه پروسس به پروسس)
  قدرت انتخابی وجود ندارد : شبکه فقط یک سرویس فراهم می آورد
  پیاده سازی : در هسته شبکه انجام می گیرد.

## Slide 9: Virtual Circuits مدارهای مجازی
مسیر از مبدا تا مقصد بیشتر شبیه مدار تلفن رفتار می نماید.
قبل از جریان یافتن داده ها بایستی ارتباط برقرار شود و بعد از پایان داده ها قطع ارتباط انجام می شود.
هر بسته فقط شناسه مسیر را با خود حمل می نماید ( به جای آدرس های مبدا و مقصد)
هر مسیریاب موجود در مسیر بین مبدا و مقصد، ”حالت“ را برای هر ارتباط عبوری نگهداری می نماید.
لینک و منابع مسیریاب ( پهنای باند، بافرها) ممکن است برای VC اختصاص یابند
  اختصاص منابع = سرویس های قابل پیش بینی

## Slide 10: VC implementation پیاده سازی مدارهای مجازی
یک مدار مجازی شامل :
  مسیری (path) از مبدا به مقصد می باشد.
  شماره VC، شامل یک شماره برای هر لینک در مسیر
  ورودیهای در جداول هدایت در مسیریابهای در طول مسیر
بسته های متعلق به VC، شماره VCرا با خود حمل می نماید ( به جای آدرس مقصد)
شماره های VC می توانند روی هر لینک تغییر یابند.
  شماره VC جدید از جدول مسیریابی بدست می آید.

## Slide 11: Forwarding table جدول هدایت
12
22
32
1
2
3
VC number
interface
number
Incoming interface Incoming VC # Outgoing interface Outgoing VC #
1 12 3 22
2 63 1 18
3 7 2 17
1 97 3 87
… … … …
Forwarding table in
northwest router:
مسیریابها اطلاعات مربوط به حالت ارتباط را نگهداری می نمایند.

## Slide 12: Virtual circuits: signaling protocols مدارهای مجازی : پروتکل های سیگنال دهی
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
1. Initiate call
2. incoming call
3. Accept call
4. Call connected
5. Data flow begins
6. Receive data
مورد استفاده برای برقراری، نگهداری و قطع ارتباط
مورد استفاده در ATM, frame-relay, X.25
در اینترنت امروزی کاربردی ندارد

## Slide 13: Datagram networks شبکه های دیتاگرام
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
1. Send data
2. Receive data
هیچ گونه برقراری ارتباطی در لایه شبکه انجام نمی گیرد
مسیریابها هیچگونه اطلاعات ”حالتی“ را در مورد ارتباط انتها به انتها نگهداری نمی نمایند.
  در واقع هیچگونه مفهومی بعنوان ”ارتباط“ در لایه شبکه وجود ندارد.
بسته ها بر اساس آدرس های میزبان مقصد هدایت می شوند.
  بسته های بین یک مسیر مبدا تا مقصدی ممکن است از مسیرهای متفاوتی عبور نمایند.

## Slide 14: Datagram or VC network: why? شبکه دیتاگرامی یا مدار مجازی؟
اینترنت (دیتاگرام)
تبادل اطلاعات بین کامپیوترها می باشد.
  سرویس الاستیک مورد نیاز است و محدودیت زمانی دقیقی نیاز نیست.
سیستم های پایانی (کامپیوترها) هوشمند هستند:
  قابلیت کنترل و خطایابی دارند
  هستۀ شبکه ساده بوده و پیچیدگی در مرزها می باشد
انواع مختلفی از لینک موجود است
  هر کدام مشخصات خاصی دارند
  ارائه سرویس یکسانی دشوار است.
ATM(VC)
با تلفن ها سروکار دارد.
مکالمات انسانی :
  نیاز به زمانبندی دقیقی دارد و قابلیت اطمینان بالایی نیاز است.
  نیاز به سرویس های تضمین شده می باشد.
سیستم های پایانی ”غیر هوشمند“ هستند
  شامل تلفن ها
  پیچیدگی در درون (هسته) شبکه می باشد.

## Slide 15: فصل چهارم – لایه شبکه
4. 1 Introduction
4.2 Virtual circuit and datagram networks
4.3 What’s inside a router
4.4 IP: Internet Protocol
  Datagram format
  IPv4 addressing
  ICMP
  IPv6
4.5 Routing algorithms
  Link state
  Distance Vector
  Hierarchical routing
4.6 Routing in the Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Broadcast and multicast routing

## Slide 16: Router Architecture Overview نگاه کلی بر معماری مسیریاب
دو کارکرد کلیدی مسیریاب
اجرای الگوریتم های مسیریابی / پروتکل هایی نظیر (RIP, OSPF, BGP)
هدایت دیتاگرامها از لینک ورودی مسیریاب به لینک مناسب خروجی

## Slide 17: Input Port Functions کارکردهای پورت ورودی
لایه فیزیکی:
دریافت بیت ها
لایه پیوند داده:
بطور مثال اترنت
(فصل پنجم)
سوئیچنگ غیر متمرکز
با استفاده از آدرس مقصد دیتاگرام و جدول هدایت در حافظه پورت ورودی، مسیر پورت خروجی تعیین می شود.
هدف : تکمیل پردازش مربوط به پورت ورودی با ”سرعت خط“
صف بندی : اگر دیتاگرام با سرعتی بیشتر از نرخ هدایت به بخش سوئیچ وارد شود. دیتاگرام ها در صف قرار می گیرند.

## Slide 18: Three types of switching fabrics سه نوع بخش سوئیچ

## Slide 19: Switching Via Memory سوئیچ کردن از طریق حافظه
اولین نسل مسیر یابها
کامپیوترهای سنتی با قابلیت سوئیچینگ تحت کنترل مستقیم پردازنده بودند.
بسته ها در حافظه سیستم کپی می شدند.
سرعت سوئیچ نمودن توسط پهنای باند حافظه محدود می شود.
Input
Port
Output
Port
Memory
System Bus

## Slide 20: Switching Via Bus سوئیچ کردن از طریق باس
دیتاگرام از حافظه پورت ورودی از طریق باس مشترک به حافظه پورت خروجی منتقل می شود.
رقابت برای باس : سرعت سوئیچ نمودن توسط پهنای باند باس محدود می شود.
باس با سرعت 32 Gbps، در سری 5600 سیسکو : برای مسیریابهای دسترسی و مسیریابهای بزرگ، به اندازه کافی سریع می باشد.

## Slide 21: Switching Via An Interconnection Network سوئیچ کردن از طریق شبکه ارتباطی
محدودیت پهنای باند باس را ندارد.
در شبکه های Banyan، در ابتدا برای ارتباط پردازنده ها در سیستم چند پردازنده ای مورد استفاده قرار گرفت.
در طراحی های پیشرفته : دیتاگرام به اندازه های ثابت تقسیم می شود (به نام سلول)، سوئیچینگ بر روی سلول ها انجام می گیرد.
سیسکو سری 12000: با سرعت 60 Gbps از طریق شبکه ارتباطی سوئیچ می نماید.

## Slide 22: Output Ports پورت های خروجی
بافر کردن : زمانی که ورود دیتاگرام ها از بخش سوئیچ، سریعتر از نرخ انتقال باشد، لازم می باشد.
نظام زمانبندی : دیتاگرام ها را از بین دیتاگرام های صف شده، برای انتقال انتخاب می نماید.

## Slide 23: Where does Queuing occur? صف کردن کجا اتفاق می افتد؟
دیتاگرام ها هم در پورتهای ورودی و هم در پورتهای خروجی به صف می شوند.
اگر اندازه صف بزرگ بشود، در نهایت فضای بافر پر خواهد شدو در نتیجه ”از دست دادن بسته ها“ اتفاق خواهد افتاد.
دلیل اصلی از دست دادن بسته ها :
  بار ترافیک
  سرعت نسبی بخش سوئیچینگ
  سرعت خط (در ورودی و خروجی)

## Slide 24: فصل چهارم – لایه شبکه
4. 1 Introduction
4.2 Virtual circuit and datagram networks
4.3 What’s inside a router
4.4 IP: Internet Protocol
  Datagram format
  IPv4 addressing
  ICMP
  IPv6
4.5 Routing algorithms
  Link state
  Distance Vector
  Hierarchical routing
4.6 Routing in the Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Broadcast and multicast routing

## Slide 25: The Internet Network layer لایه شبکه در اینترنت
forwarding
table
2) Routing protocols
path selection
RIP, OSPF, BGP
1) IP protocol
addressing conventions
datagram format
packet handling conventions
3)ICMP protocol
error reporting
router “signaling”
Transport layer: TCP, UDP
Link layer
physical layer
Network
layer
لایه شبکه در اینترنت، شامل سه کارکرد اصلی می باشد.

## Slide 26: فصل چهارم – لایه شبکه
4. 1 Introduction
4.2 Virtual circuit and datagram networks
4.3 What’s inside a router
4.4 IP: Internet Protocol
  Datagram format
  IPv4 addressing
  ICMP
  IPv6
4.5 Routing algorithms
  Link state
  Distance Vector
  Hierarchical routing
4.6 Routing in the Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Broadcast and multicast routing

## Slide 27: IP datagram format
ver
length
32 bits
داده ای که بایستی حمل شود
( با طول متغیر، معمولا یک
سگمنت TCP و یا UDP است)
16-bit identifier
header
checksum
time to
live
32 bit source IP address
شماره نسخه پروتکل IP
طول سرآیند (بر حسب بایت)
حداکثر تعداد پرشها (hop)
(با عبور از هر مسیر یاب
یکی کاسته میشود)
جهت استفاده در شکستن و
سرهم کردن دیتاگرام
طول کل دیتاگرام (بایت)
پروتکل لایه بالایی که داده
بایستی به آن تحویل داده شود
head.
len
type of
service
نوع سرویس داده ارسالی
flgs
fragment
offset
upper
layer
32 bit destination IP address
Options (if any)
داده های اختیاری
بطور مثال- برچسب زمان،
ضبط مسیر طی شده، لیست
مسیریابهای عبوری
how much overhead with TCP?
20 bytes of TCP
20 bytes of IP
= 40 bytes + app layer overhead

## Slide 28: IP Fragmentation & Reassembly شکستن و سرهم کردن IP
لینک های شبکه دارای یک MTU(Max. Transfer Unit) هستند، که بزرگترین فریم قابل انتقال را نشان میدهد.
  در لینکهای مختلف، متفاوت است.
دیتاگرام IP اگر بزرگ باشد، به چندین دیتاگرام تقسیم (شکسته) می شود.
  یک دیتاگرام به چندین دیتاگرام تبدیل میشود.
  فقط در مقصد نهایی سرهم بندی میشوند
  از بیت های سرآیند برای تعیین سگمنت های مربوطه استفاده می شود.

## Slide 29: فصل چهارم – لایه شبکه
4. 1 Introduction
4.2 Virtual circuit and datagram networks
4.3 What’s inside a router
4.4 IP: Internet Protocol
  Datagram format
  IPv4 addressing
  ICMP
  IPv6
4.5 Routing algorithms
  Link state
  Distance Vector
  Hierarchical routing
4.6 Routing in the Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 Broadcast and multicast routing

## Slide 30
An IP address is a 32-bit address.

## Slide 31
The IP addresses are unique.

## Slide 32
RULE:
addr15
addr1
addr2
addr41
addr31
addr226
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
If a protocol uses N bits to
define an address,
the address space is 2N
because each bit can have two
different values (0 and 1)
and N bits can have 2N values.

## Slide 33
The address space of IPv4 is
232 or 4,294,967,296.

## Slide 34
01110101 10010101 00011101 11101010
Binary Notation

## Slide 35
Dotted-decimal notation

## Slide 36
Example 1
Change the following IP address from binary notation to dotted-decimal notation.
10000001 00001011 00001011 11101111
Solution
129.11.11.239

## Slide 37
Occupation of the address space

## Slide 38
In classful addressing, the address space is divided into five classes: A, B, C, D, and E.

## Slide 39
Finding the class in binary notation

## Slide 40
Finding the address class

## Slide 41
Finding the class in decimal notation

## Slide 42
Example 7
Find the class of the address:
227.12.14.87
Solution
The first byte is 227 (between 224 and 239);
the class is D.

## Slide 43
Example 7 (Continued)
Find the class of the address:
193.14.56.22
Solution
The first byte is 193 (between 192 and 223);
the class is C.

## Slide 44
Netid and hostid

## Slide 45
Class D addresses are used for multicasting; there is only one block in this class.

## Slide 46
Class E addresses are reserved for special purposes; most of the block is wasted.

## Slide 47
Mask
A mask is a 32-bit binary number that gives the first address in the block (the network address) when bitwise ANDed with an address in the block.

## Slide 48
Masking concept

## Slide 49
AND operation

## Slide 50
The network address is the beginning address of each block. It can be found by applying the default mask to any of the addresses in the block (including itself). It retains the netid of the block and sets the hostid to zero.

## Slide 51
Example 12
Given the address 23.56.7.91 and the default class A mask, find the beginning address (network address).
Solution
The default mask is 255.0.0.0, which means
that only the first byte is preserved
and the other 3 bytes are set to 0s.
The network address is 23.0.0.0.

## Slide 52
Example 13
Given the address 132.6.17.85 and the default class B mask, find the beginning address (network address).
Solution
The default mask is 255.255.0.0, which means
that the first 2 bytes are preserved
and the other 2 bytes are set to 0s.
The network address is 132.6.0.0.

## Slide 53
Example 14
Given the address 201.180.56.5 and the class C default mask, find the beginning address (network address).
Solution
The default mask is 255.255.255.0,
which means that the first 3 bytes are
preserved and the last byte is set to 0.
The network address is 201.180.56.0.

## Slide 54
آدرسهای خاص
1- ادرس 0.0.0.0 یعنی این ایستگاه در این شبکه(هنگامی که شماره ندارد
یعنی میزبانی در این شبکه0.hostid2- ادرس
ادرس همه پخشی مستقیمNetid.2553-ادرس
4-ادرس 255.255.255.255 همه پخشی محدود که فقط در شبکه های محلی قابل استفاده است
نشان دهنده خود شبکهNetid.05-ادرس
برگشت حلقه است127.X.X.X6- ادرس
ادرس غیر معتبر192.168.X.X7- ادرس

## Slide 55: DHCP client-server scenario سناریوی مشتری – سرویس دهنده DHCP
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
A
B
E
DHCP
server
مشتری DHCP وارد شونده ،
نیاز به آدرس در این شبکه دارد
DHCP Client

## Slide 56: DHCP client-server scenario
DHCP server: 223.1.2.5
arriving
client
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
Broadcast: is there a DHCP server out there?
Broadcast: I’m a DHCP server! Here’s an IP address you can use
Broadcast: OK. I’ll take that IP address!
Broadcast: OK. You’ve got that IP address!

## Slide 57
4.1 introduction
4.2 virtual circuit and datagram networks
4.3 what’s inside a router
4.4 IP: Internet Protocol
  datagram format
  IPv4 addressing
  ICMP
  IPv6
4.5 routing algorithms
  link state
  distance vector
  hierarchical routing
4.6 routing in the Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 broadcast and multicast routing
Chapter 4: outline

## Slide 58: کاربرد گراف
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
گراف G = (N, E)
N = مجموعه مسیریابها= { u, v, w, x, y, z }
E = مجموعه لینک ها ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }
استفاده از گراف برای نمایش انتزاعی مسیریابها و ارتباط بین آنها

## Slide 59: هزینه ها در گراف
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
c(x,x’) = cost of link (x,x’)
e.g., c(w,z) = 5
هزینه ها می تواند 1 باشد و یا وابسته به پهنای باند و یا وابستگی معکوس به ازدحام داشته باشد.
cost of path (x1, x2, x3,…, xp) = c(x1,x2) + c(x2,x3) + … + c(xp-1,xp)
سوال کلیدی : کم هزینه ترین مسیر از A تا Z کدام است؟
الگوریتم مسیریابی : الگوریتمی است که این مسیر با کم ترین هزینه را پیدا می نماید.
هزینه مسیر
هزینه یک لینک

## Slide 60: دسته بندی الگوریتم های مسیریابی
مسیریابی ایستا و یا پویا (دینامیک)؟
ایستا:
مسیرها در طول زمان تغییر نمی نمایند. (مگر دستی توسط مدیر شبکه)
دینامیک :
مسیرها بسیار سریع تغییر میکنند.
بصورت دوره ای آپدیت می شوند.
با تغییر هزینه لینکها مجدد محاسبه می شوند.

## Slide 61: دسته بندی الگوریتم های مسیریابی پویا
استفاده از اطلاعات سراسری (متمرکز) و یا اطلاعات غیر متمرکز؟
سراسری (متمرکز) :( با نام الگوریتم های Link State یا LS)
تمام مسیریابها، دارای توپولوژی کاملی (از شبکه مسیریابی موجود) دارند و همچنین اطلاعات هزینه تمام مسیرها برای تمام آنها یکسان و موجود است.
غیر متمرکز : (الگوریتم های Distance Vector یا DV)
هر مسیر یاب فقط اطلاعات مرتبط به همسایه های متصل ( بصورت فیزیکی) به خودش را دارد.
بصورت تکراری این اطلاعات را با همسایه خود مبادله می نماید.

## Slide 62: یک الگوریتم مسیریابی LS
الگوریتم دایجسترا
هزینه لینک ها برای تمام نودها محاسبه میشود
  این عمل از طریق ارسال بسته های LS بصورت پخش گسترده انجام میشود
  بنابراین تمام نودها دارای اطلاعات یکسانی می باشند.
مسیرهای با کمترین هزینه از یک نود (مبدا) به تمام نودهای دیگر محاسبه میشود.( با روش کوتاهترین فاصله داجسترا(
  و در نتیجه جدول هدایت برای آن نود بدست می آید.
انجام تکرار: بعد از k تکرار، مسیر با کمترین هزینه تا مقصد k ام بدست خواهد آمد.

## Slide 63: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
Find shortest path from s to t.
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6

## Slide 64: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6







0
distance label
S = { }
PQ = { s, 2, 3, 4, 5, 6, 7, t }

## Slide 65: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6







0
distance label
S = { }
PQ = { s, 2, 3, 4, 5, 6, 7, t }
delmin

## Slide 66: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9



14

0
distance label
S = { s }
PQ = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, t }
decrease key

X


X
X

## Slide 67: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9



14

0
distance label
S = { s }
PQ = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, t }

X


X
X
delmin

## Slide 68: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9



14

0
S = { s, 2 }
PQ = { 3, 4, 5, 6, 7, t }

X


X
X

## Slide 69: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9



14

0
S = { s, 2 }
PQ = { 3, 4, 5, 6, 7, t }

X


X
X
decrease key
X
33

## Slide 70: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9



14

0
S = { s, 2 }
PQ = { 3, 4, 5, 6, 7, t }

X


X
X
X
33
delmin

## Slide 71: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9



14

0
S = { s, 2, 6 }
PQ = { 3, 4, 5, 7, t }

X


X
X
X
33
44
X
X
32

## Slide 72: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9


14

0
S = { s, 2, 6 }
PQ = { 3, 4, 5, 7, t }

X


X
X
44
X
delmin

X
33
X
32

## Slide 73: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9


14

0
S = { s, 2, 6, 7 }
PQ = { 3, 4, 5, t }

X


X
X
44
X
35
X
59
X
24

X
33
X
32

## Slide 74: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9


14

0
S = { s, 2, 6, 7 }
PQ = { 3, 4, 5, t }

X


X
X
44
X
35
X
59
X
delmin

X
33
X
32

## Slide 75: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9


14

0
S = { s, 2, 3, 6, 7 }
PQ = { 4, 5, t }

X


X
X
44
X
35
X
59
X
X
51
X
34

X
33
X
32

## Slide 76: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9


14

0
S = { s, 2, 3, 6, 7 }
PQ = { 4, 5, t }

X


X
X
44
X
35
X
59
X
X
51
X
34
delmin

X
33
X
32
24

## Slide 77: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9


14

0
S = { s, 2, 3, 5, 6, 7 }
PQ = { 4, t }

X


X
X
44
X
35
X
59
X
X
51
X
34
24
X
50
X
45

X
33
X
32

## Slide 78: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9


14

0
S = { s, 2, 3, 5, 6, 7 }
PQ = { 4, t }

X


X
X
44
X
35
X
59
X
X
51
X
34
24
X
50
X
45
delmin

X
33
X
32

## Slide 79: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9


14

0
S = { s, 2, 3, 4, 5, 6, 7 }
PQ = { t }

X


X
X
44
X
35
X
59
X
X
51
X
34
24
X
50
X
45

X
33
X
32

## Slide 80: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9


14

0
S = { s, 2, 3, 4, 5, 6, 7 }
PQ = { t }

X


X
X
44
X
35
X
59
X
X
51
X
34
X
50
X
45
delmin

X
33
X
32
24

## Slide 81: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9


14

0
S = { s, 2, 3, 4, 5, 6, 7, t }
PQ = { }

X


X
X
44
X
35
X
59
X
X
51
X
34
X
50
X
45

X
33
X
32

## Slide 82: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
s
3
t
2
6
7
4
5
24
18
2
9
14
15
5
30
20
44
16
11
6
19
6
15
9


14

0
S = { s, 2, 3, 4, 5, 6, 7, t }
PQ = { }

X


X
X
44
X
35
X
59
X
X
51
X
34
X
50
X
45

X
33
X
32

## Slide 83
4.1 introduction
4.2 virtual circuit and datagram networks
4.3 what’s inside a router
4.4 IP: Internet Protocol
  datagram format
  IPv4 addressing
  ICMP
  IPv6
4.5 routing algorithms
  link state
  distance vector
  hierarchical routing
4.6 routing in the Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 broadcast and multicast routing
Chapter 4: outline

## Slide 84: الگوریتم بردار فاصله -Distance vector
تحت عنوان معادله بلمن فورد هم می باشد
فرض کنید:
dx(y) = هزینۀ مسیر با کمترین هزینه از x به y باشد
آنگاه: dx(y) = min {c(x,v) + dv(y)}
هزینه از x تا v
مینیمم گیری بر روی تمام همسایه های با نام v از x انجام می شود
هزینه از همسایه v به مقصد y

## Slide 85: بردار فاصله
-در این روش طول راه هر لینک 1 در نظر گرفته میشود.
-در لحظه شروع هر مسیریاب شبکه متصل به خود را شناسایی میکند
-سپس بصورت دوره ای جدول خود را به همسایه ها داده و جدول انها را میگیرد.
-طول راههای جدید دریافتی باید یک واحد اضافه شود
-اگر مسیر تکراری موجود باشد ، راه کوتاهتر نگهداری میشود.

## Slide 86: مثال الگوریتم بردار فاصله

## Slide 87: مثال الگوریتم بردار فاصله
جداول مسیریابی اولیه : زمان صفر

## Slide 88: مثال الگوریتم بردار فاصله
جداول مسیریابی : بعد از دو مرحله مبادله : زمان 2T

## Slide 89
4.1 introduction
4.2 virtual circuit and datagram networks
4.3 what’s inside a router
4.4 IP: Internet Protocol
  datagram format
  IPv4 addressing
  ICMP
  IPv6
4.5 routing algorithms
  link state
  distance vector
  hierarchical routing
4.6 routing in the Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 broadcast and multicast routing
Chapter 4: outline

## Slide 90: مسیر یابی سلسله مراتبی
مطالعه مسیریابی مان تاکنون بسیار بصورت ایده آل بود.
تمام مسیریابها یکسان بودند
شبکه بصورت تخت (flat) می باشد
.... در دنیای واقعی به این صورت نمی باشد

## Slide 91: مسیر یابی سلسله مراتبی
مقیاس: 600 میلیون مقصد وجود دارد:
نمی توان تمام این مقصد ها را در جدول مسیریابی ذخیره نمود!
برای مبادله این جداول مسیریابی (با ابعاد بسیار بزرگ)، تمام لینک ها از کار خواهند افتاد! ( به دلیل حجم بالای اطلاعات مبادله ای)
خودمختاری مدیریتی
اینترنت = شبکه ای از شبکه ها
هر مدیر شبکه ممکن است بخواهد کنترل کاملی بر روی شبکه تحت مدیریت خود داشته باشد.

## Slide 92: مسیر یابی سلسله مراتبی
تجمیع مسیریابها به نواحی، تحت عنوان سیستم های خودمختار (Autonomous System – AS)
مسیریابها در هر AS، یک پروتکل مسیر یابی را اجرا می کنند.
  تحت عنوان پروتکل مسیریابی درون AS (intra-AS)
  مسیریابهای در AS های مختلف، می توانند پروتکل های مسیریابی مختلفی را اجرا نمایند.
مسیریاب دروازه: ( جهت ارسال داده ها به خارج از AS)
در لبه (مرز) هر AS قرار دارد
لینکی به روتر درون AS دیگری دارد.

## Slide 93: سیستم های خودمختار(AS) بهم مرتبط
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
Intra-AS
Routing
algorithm
Inter-AS
Routing
algorithm
Forwarding
table
3c
جداول هدایت، توسط هر دوی الگوریتم های مسیریابی درون-AS و بین-AS اطلاعات پیکربندی و ساخته می شود.
  درون–AS، برای تنطیم مقصدهای درون AS
  بین-AS و درون-AS هر دو برای تنظیم مقصدهای خارج از AS مورد استفاده قرار می گیرند.
الگوریتم مسیریابی بین-AS
الگوریتم مسیریابی درون-AS

## Slide 94: وظایف مسیریابی بین-AS
فرض کنید مسیریابی در درون AS1 بسته ای را برای مقصدی در خارج از AS1 داشته باشد:
مسیریاب بایستی بسته را به مسیریاب دروازه ارسال نماید، اما به کدام مسیریاب دروازی ای؟ (چون درون AS1، دوتا مسیریاب دروازه ای وجود دارد- یکی به AS3 (با نام 1c) و دیگری به AS2 ( با نام 1b)
AS1 بایستی :
یاد بگیردکدام مقصدها از طریق AS2 قابل رسیدن هستند و کدام از طریق AS3
این اطلاعات نحوه رسیدن( به مقصدهای مختلف) را به تمام مسیریابهای درون AS منتشر کند.
این وظیفه مسیریابی بین-AS می باشد!
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks

## Slide 95
4.1 introduction
4.2 virtual circuit and datagram networks
4.3 what’s inside a router
4.4 IP: Internet Protocol
  datagram format
  IPv4 addressing
  ICMP
  IPv6
4.5 routing algorithms
  link state
  distance vector
  hierarchical routing
4.6 routing in the Internet
  RIP
  OSPF
  BGP
4.7 broadcast and multicast routing
Chapter 4: outline

## Slide 96: مسیریابی درون-AS
همچنین به پروتکل های دروازه درونی مشهور است. interior gateway protocols (IGP)
مشهورترین این پروتکل ها عبارتند از:
  RIP: Routing Information Protocol
  OSPF: Open Shortest Path First
  IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (Cisco proprietary)

## Slide 97: RIP ( Routing Information Protocol)
از سال 1982 در سیستم عامل یونیکس BSD قرار داده شد.
یک الگوریتم بردار فاصله (DV) می باشد.
  معیار فاصله : تعداد گام ها می باشد ( حداکثر 15 تا گام)، هر گام حاوی هزینه 1 می باشد.
  هر 30 ثانیه مبادله پیام بین همسایه ها انجام می شود ( از طریق اعلان)
  در هر اعلان، لیست 25 تا از زیرشبکه های مقصد ارسال میشود.
D
C
B
A
u
v
w
x
y
z
subnet hops
u 1
v 2
w 2
x 3
y 3
z 2
from router A to destination subnets:

## Slide 98: RIP: خرابی لینک ، بازیابی
اگر در مدت زمان 180 ثانیه، اعلانی از همسایه/لینکی دریافت نشد، آن لینک/همسایه مرده تلقی می شود
  مسیرهای از طریق آن همسایه غیر معتبر خواهند شد.
  اعلان جدیدی به همسایه ها دیگر ارسال خواهد شد ( برای اعلام این خرابی)
  همسایه ها هم به نوبه خود، اعلانی را به همسایه های خود خواهند فرستاد( اگر جدول آنها با این خرابی، دچار تغییر شده باشد)

## Slide 99: RIP: خرابی لینک ، بازیابی
اگر در مدت زمان 180 ثانیه، اعلانی از همسایه/لینکی دریافت نشد، آن لینک/همسایه مرده تلقی می شود
  به این ترتیب خرابی یک لینک به سرعت(؟) به تمام شبکه ارسال خواهد شد.
  از تکنیک معکوس سم (پادزهر) برای جلوگیری از حلقه شمارش تا بی نهایت استفاده می نماید.(بی نهایت = 16 گام)

## Slide 100: مثال

## Slide 101: تغييرات در جدول مسيريابي B

## Slide 102: جدول نهایی مسیریاب ها

## Slide 103: حلقه دو نودی

## Slide 104
Hop count

## Slide 105
Instability

## Slide 106
Poison reverse

## Slide 107: ناپایداری سه نودی

## Slide 108: OSPF (Open Shortest Path First)
“open” – به معنای در دسترس بودن جزئیات پروتکل برای عموم می باشد.
از الگوریتم LS استفاده می نماید.
  بسته های LS را بین تمام مسیریابها منتشر می کند.
  نقشه توپولوژی در هر نود ایجاد می کند
  با استفاده از الگوریتم دایجسترا، مسیرها را محاسبه می کند.

## Slide 109: OSPF (Open Shortest Path First)
اعلان های OSPF، حامل یک ورودی برای هر همسایه می باشند.
اعلانها بصورت سیل آسا به تمام AS پخش میشوند.
  پیامها بصورت مستقیم از طریق پروتکل IP منتشر می شوند (ونه از طریق TCP و یا UDP که در RIP انجام می شود)

## Slide 110: ویژگیهای پیشرفته در OSPF ( که در RIP نمی باشد)
امنیت: تمام پیامهای OSPF می توانند اعتبار سنجی شوند( برای جلوگیری از نفوذهای بدخواهان، فرستنده پیامها با کلمه رمز مورد بررسی قرار می گیرند)
امکان چندین مسیر با یک هزینه یکسان وجود دارد (در RIP فقط یک مسیر انتخاب می شود)- مناسب برای توزیع بار
برای یک لینک می توان معیارهای هزینه مختلف برای کاربردهای مختلف در نظر گرفت ( بطور مثال: لینک ماهواره های می تواند برای ارسال معمولی هزینه پایین داشته باشد، اما برای ارسال های بلادرنگ هزینه بالا داشته باشد)

## Slide 111: ویژگیهای پیشرفته در OSPF ( که در RIP نمی باشد)
امکان پشتیبانی از مسیریابی معمولی (فقط به یک آدرس خاص – Unicast) و همچنین Multicast(ارسال به چنین مقصد بطور همزمان) وجود دارد.
  Multicast OSPF از همان پایگاه داده توپولوژی OSPF استفاده می نماید.
امکان مسیر یابی سلسله مراتبی در دامنه های بزرگ را فراهم می کند.

## Slide 112: OSPF سلسله مراتبی
مسیریاب مرزی (جهت ارتباط شبکه خودمختار
با شبکه های دیگر)
مسیریاب ستون فقرات
area 1
area 2
area 3
ستون فقرات
area
border
routers
internal
routers
یک شبکه بزرگ ، می تواند به نواحی کوچک به نام area تقسیم بندی شود، که ارتباط آنها باهم از طریق ناحیه ستون فقرات به نام Backbone انجام می پذیرد.

## Slide 113: OSPF سلسله مراتبی
دو سطح سلسله مراتب وجود دارد: نواحی محلی (area) و ستون فقرات (Backbone)
  اعلانهای LS فقط در درون هر ناحیه انجام می شود.
  هر نود (مسیریاب) دارای جزئیات کامل توپولوژی ناحیه خود می باشد، و فقط مسیر رسیدن به نواحی دیگر را می داند.

## Slide 114: OSPF سلسله مراتبی
مسیریابهای مرزی ناحیه : فاصله ها به شبکه های درون ناحیه خود را خلاصه کرده و به مسیریابهای مرزی نواحی دیگر اعلان می نمایند.
مسیریابهای ستون فقرات : فقط پروتکل مسیر یابی را برای ناحیه ستون فقرات اجرا می کنند.
مسیریابهای مرزی : ارتباط با AS های دیگر را برقرار می کنند.

## Slide 115: مسیریابی بین-AS اینترنت (BGP)
BGP (Border Gateway Protocol) – پروتکل دروازی مرزی

## Slide 116: مسیریابی بین-AS اینترنت (BGP)
BGP برای هر AS، موارد زیر را فراهم می نماید:
  eBGP: که اطلاعات دسترس پذیری زیر شبکه ها را از AS های همسایه فراهم می نماید.
  iBGP: که این اطلاعات دسترس پذیری را به تمام مسیریابهای درون AS منتشر می نماید.

## Slide 117
نحوه عملکرد BGP به روش مسیر یابی بردار مسیر
Path vector routing میباشد
هر AS باید حداقل یک مسیریابی بردار مسیر که اطلاعات دسترسی درباره دیگر شبکه ها در این AS را جمع آوری میکند. داشته باشد. این اطلاعات بصورت جدول داخل مسیر یاب خارجی نگهداری میشود.

## Slide 118
مسیر یابی بردار مسیر
Path vector routing
جداول مسیر یابی :
با به اشتراگ گذاشتن جداول مسیر یابها برای یکدیگر . جدول مسیر یابی بردار مسیر ساخته میشود. همچنین با بررسی هر سطر از حلقه اجتناب شده است.

## Slide 119
مسیر یابی بردار مسیر
Path vector routing
مجتمع سازی:
بعد از ایجاد جداول انها ساده تر میشوند